РЕКС - ТХГ-2

Предназначена для гидроизоляции деформационных швов с перемещением: на сжатие - 20 мм; на растяжение - +30 мм; на срез - ±10 мм.

Предназначена для гидроизоляции деформационных швов с перемещением: на сжатие - 20 мм; на растяжение - +30 мм; на срез - ±10 мм.

Шпонка устанавливается по внешнему контуру укладки бетона с креплением к опалубке.

Ширина ленты 245±5 мм.

Поставка в бухтах длиной 15 п.м.